## Slide 1: 程序是怎么运行的
矢泽久雄

## Slide 2: 对程序员来说CPU是什么
程序是指令和数据的集合
二进制语言是机器语言
正在运行的程序存储在内存中
数据和指令的存储空间标识叫内存地址
负责程序解释和运行的是CPU

## Slide 3: CPU
CPU硬件组成，由数百亿个晶体管构成，电子部件成为IC
软件构成，由寄存器·控制器·运算器·和时钟四个部分组成，各部分电流信号相互流通。
寄存器用来暂存指令·数据等处理对象，内存的一种。
控制器负责吧内存上的指令·数据等读入寄存器，并根据指令执行结果来控制整个计算机。
运算器负责运算从内存读入寄存器的数据。
时钟负责发出CPU开始计时的时钟信号（1GHz=10亿次/秒）。

## Slide 4: 内存
内存指的是计算机的主存储器，简称主存。
存储指令和数据，可以读写，每个字节表示二进制的8位，且每个字节都带有一个地址编号，CPU通过该地址读取和写入主存中的指令和数据，主存中的数据随着计算机的关机自动清除。（记得保存，一旦死机，从头再来）
程序运行流程，程序启动，根据时钟信号，控制器从内存读取指令和数据，对这些指令加以解释和运行，运算器就会对数据进行运算，控制器根据运算结果来控制计算机。
控制器主要是数据的输入输出的时机控制

## Slide 5: CPU是寄存器的集合体
程序是把寄存器作为对象来描述的
将手工汇编的语言转化成机器语言的过程称为汇编
用于转化的程序称为编译器
使用高级语言（即人理解的语言）编写的程序会在编译后转化成机器语言，然后通过CPU内部的寄存器来处理。
控制器
寄存器1
运算器
寄存器2
控制器
寄存器n
…..

## Slide 6: 寄存器
寄存器中存储的内容既可以是指令也可以是数据，数据分为用于运算的数据和表示内存地址的数值。数据种类不同，存储的寄存器不同，CPU中每个寄存器的功能都是不同的。
累加寄存器-存储执行运算的数据和运算后的数据
标志寄存器-存储运算处理后的CPU状态
程序计数器-存储下一条指令所在地的地址
基址寄存器-存储数据内存的初始地址
变址寄存器-存储基址寄存器的相对地址
通用寄存器-存储任意数据
指令寄存器-存储指令（CPU内部使用，程序员无法通过程序对该寄存器进行读写操作）
栈堆服务器-存储栈区域的起始地址

## Slide 7: 决定程序流程的程序计数器
用户启动程序，系统会把硬盘中保存的程序复制到内存中
存储指令和数据的内存，是通过地址来划分的
系统把程序从硬盘复制到内存后，会将程序计数器设定为0100，然后程序便开始运行。CPU每执行一个指令，程序计数器的值就会自动加1。然后，CPU的控制器就会参照程序计数器的数值，从内存中读取命令并执行，故程序计数器决定着程序的流程。

## Slide 8: 条件分支和循环机制
程序流程的种类分为3种：顺序执行·条件分支·和循环
条件分支程序示例 （显示绝对值）
0100
0101
0102
0103
0104
0105
程序计数器
数值的变化
内存中的内容
地址
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
指令：将0106地址的数值保存在累加寄存器中
        指令：比较累加寄数器的值和0的大小
指令：大于0则跳转到0104地址
指令：将累加寄存器的值的符号反过来
指令：将累加寄存器的值输到显示器上
指令：结束程序（返回操作系统）
指令：数据：123

## Slide 9
条件分支和循环中使用的跳转指令
标志寄存器保存累加寄存器的运算结果
溢出：（overflow)是指运算的结果超出了寄存器的长度范围CPU在进行运算时，标志寄存器的数值会根据运算结果自动设定。条件分支在跳转指令前会进行比较运算。至于是否执行跳转指令，则由CPU在参考标志寄存器的数值后进行判断。运算结果的正·零·负三种状态由标志寄存器的三个位表示。
以下是32位的CPU（寄存器的长度为32位）的标志寄存器的示例
……..
运算结果为负则为1
运算结果为0则为1
运算结果为正则为1
  位
  31
  2
  1
  0

## Slide 10: 函数的调用机制
函数调用处理也是通过把程序计数器的值设定成函数的存储地址来实现的。
函数的调用需要在完成函数内部的处理后，处理流程再返回到函数的调用点（函数调用指令的下一个地址）
函数语法：y=f(x),x是参数，y是返回值，f是函数名，执行函数的功能就是函数调用
函数调用使用命令：Call和return指令
Call指令会把调用函数后要执行的指令地址存储在名为栈的主存内，函数处理完毕后，在通过函数的出口来执行return的命令。return命令的功能是把保存在栈中的地址设定到程序计数器中
栈（stack)表示不断地存储各种数据的内存区域